TIPO O CLASE	:  LPM			PUERTO BASE

LANCHA  :

1908 "RÍO COPIAPÓ"

ASTILLERO CONSTRUCTOR	:  ASENAV (VALDIVIA)

I.-	DATOS LOGÍSTICOS :

A.-	CARACTERÍSTICAS GENERALES :

01.- DESPLAZAMIENTO LIVIANO		:    14  TNS.

02.- DESPLAZAMIENTO MÁXIMO		:    16  TNS.

03.- ESLORA MÁXIMA			:    13  MTS.

04.- MANGA				:      4  MTS.

05.- PUNTAL				:      2  MTS.

06.- CALADO MAX. A PROA			:      1  MTS.

07.- CALADO MAX. A POPA			:      1  MTS.

08.- CALADO MEDIO			:      1  MTS.

09.- VELOC. MÁXIMA			:    17  NDS.

10.- VELOC. CRUCERO			:    12  NDS.

11.- PETRÓLEO DIESEL			:      2  M3.

12.- CONSUMO COMBUSTIBLE X HORA	:    50 LT

13.- AGUA DE BEBIDA			:      0,2	M3.

B.-	CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD MÁXIMAS RECOMENDADAS :

1.- FUERZA DEL VIENTO			:  17- 21   NDS.

2.- ALTURA DE OLAS			:    1.8	  MTS.

C.- 	PROPULSIÓN :

1.- 02 MOTORES MK. M.A.N. D - 2566 MTE 6 C. EN LÍNEA 253 HP A 2.200 RPM.

2.- 02 CAJAS REDUCTORAS MK. ZF ALEMANIA.

D.-	RESTRICCIONES :

1.- CAPACIDAD MAX. DE COMBUSTIBLE 	:  1.800  LTS.

2.- CAPACIDAD MAX. AGUA BEBIDA	      	:     180	LTS.

3.- DISTANCIA FRANQUEABLE A 15 NDS.

Y ESTADO DE MAR 3. 			:     270 	 MN.