TIPO O CLASE	:  LPC DABUR		PUERTO BASE

LANCHA  :

1818 "BRAVO"

ASTILLERO CONSTRUCTOR	:  ISRAEL

I.-	DATOS LOGÍSTICOS :

A.-	CARACTERÍSTICAS GENERALES :

01.- DESPLAZAMIENTO			:   35  TNS.

02.- DESPLAZAMIENTO MÁXIMO		:   40  TNS.

03.- ESLORA MÁXIMA			:   20  MTS.

04.- MANGA 				:     6  MTS.

05.- PUNTAL				:     5  MTS.

06.- CALADO MEDIO			:     3  MTS.

07.- CALADO POPA			:     2  MTS.

08.- VELOC. MÁXIMA			:   21  NDS.

09.- VELOC. CRUCERO			:   14  NDS.

10.- PETRÓLEO DIESEL			:     7  M3.

11.- CONSUMO COMBUSTIBLE X HORA	:   140 LT

12.- AGUA				:     1  M3.

B.-	CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD MÁXIMAS RECOMENDADAS :

1.- FUERZA DEL VIENTO			: 17-21 	NDS.

2.- ALTURA DE OLAS			:   2.0	MTS.

C.- 	PROPULSIÓN :

02 MOTORES DETROIT DIESEL, MOD. 12 V- 71 T, DE 550 HP C/U.

02 CAJAS REDUCTORAS MK TWIND DISC, MOD MG 514.

1 GRUPO ELECTRÓGENO  LISTER, MOD. LPWT 4 A 941, DE 1800 RPM, DE  220  VOLTS / 25 KVA.60 HZ.

D.-	RESTRICCIONES :

1.- CAPACIDAD MAX. DE COMBUSTIBLE	:   6.200  LTS.

2.- CAPACIDAD MAX. AGUA DE BEBIDA	:      800  LTS.

3.- DISTANCIA FRANQUEABLE A 12 NDS.

Y ESTADO DE MAR 3			:      630  MN.